附表二：2012年上半年建设工程质量各方责任主体不良行为和行政处罚统计表

| 序号 | 单位名称 | 工程项目 | 违法事实 | 处罚金额（万元） | 记载不良行为记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘查、设计单位不良行为和行政处罚 |
| 1 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 西夏区艺校农场保障性住房36#住宅楼 | 提供的总平面图无地形、地物标志，违反了《岩土工程勘察规范》GB50021—2009第4.1.11条的规定；拟建物的柱重等未知，无单柱的最大荷载；勘察报告深度不符合要求。 |  | 其他可能影响工程勘查、设计质量的违法违规行为，记载不良行为记录 |
| 2 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 银川市丰盈保障性住房14#住宅楼 | 楼梯现浇斜板未作为空间杆件进行结构分析，以确保其抗震的安全可靠性；楼梯间二楼处的现浇雨棚及荷载未纳入结构计算。 |  | 未按照工程建设强制性标准进行勘查、设计，记载不良行为记录 |
| 3 | 天津市颐和城市建筑设计有限公司 | 西夏区艺校农场36# | 未对项目在挤塑板外墙外保温系统上采用外墙饰面砖设计进行充分的设计论证 | 1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 施工图审查机构不良行为和行政处罚 |
| 1 | 宁夏施图建筑设计审查咨询有限公司 | 银川市丰盈保障性住房14#住宅楼 | 未按国家规定的审查内容进行审查，存在错审、漏审的 |  | 勘察、设计文件中存在的明显问题未提出整改意见，记载不良行为记录 |
| 2 | 宁夏建筑设计研究院有限公司审查中心 | 西夏区艺校农场36# | 施工图设计审查机构对施工图地基基础和主体结构安全性审查不完整 | 1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 建设单位不良行为和行政处罚 |
| 1 | 宁夏光耀房地产开发有限公司 | 美居华庭1#、2#楼 | 未办理竣工验收手续的情况下，擅自投入使用 | 20 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 2 | 银川市兴庆区红花乡光华门村村民委员会 | 光华门村市场 | 未组织竣工验收的情况下，擅自投入使用的事实 | 110.34 |  |
| 施工单位不良行为和行政处罚 |
| 1 | 宁夏石元建筑工程有限公司 | 惠农区河滨街棚户区改造项目二区工程1#楼 | 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样 |  | 混凝土同条件试块、标养试块留置、养护、标识不清,无法验证实体结构安全 |
| 2 | 宁夏贺兰星河建筑安装工程有限公司 | 惠农区河滨街棚户区改造项目二区工程13#楼 | 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样 |  | 混凝土同条件试块、标养试块留置、养护、标识不清,无法验证实体结构安全 |
| 3 | 宁夏视通建设有限公司 | 惠泽苑（廉租房）小区6#楼 | 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样 |  | 混凝土同条件试块、标养试块留置、养护、标识不清,无法验证实体结构安全 |
| 4 | 西吉县兴泰建筑总公司 | 西吉县民生家园劳务移民安置房工程7#—12#、18#楼 | 未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的 |  | 基础换填后地基承载力检测报告与设计不符，砖砌体灰缝饱满度不符合规范规定，门窗洞口未设或少设预埋件 |
| 5 | 河南城建建设集团有限公司 | 同心县红果子沟西侧保障性住房安置小区9#—18#楼 | 未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的 |  | 基础换填后地基承载力检测报告与设计不符，砖砌体灰缝饱满度不符合规范规定，门窗洞口未设或少设预埋件 |
| 6 | 宁夏新塬兴建筑工程有限公司 | 银川市丰盈保障性住房14#住宅楼 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 填充墙砌体施工质量较差；大于300的洞口未设置过梁；部分现浇楼板有裂缝；变更后的混凝土砌块未做容重检测；钢筋检测报告无总伸长率的检测数据。 |
| 7 | 吴忠市建筑工程公司 | 吴忠市龙河金帝小区13#楼 | 未经监理工程师签字进入下一道工序施工 |  | 主体结构分部工程未经验收，擅自进行隐蔽 |
| 8 | 宁夏华圣建筑安装工程公司 | 吴忠市龙河金帝小区15#楼 | 未经监理工程师签字进入下一道工序施工 |  | 主体结构分部工程未经验收，擅自进行隐蔽 |
| 9 | 吴忠市恒丰建筑安装工程公司 | 吴忠市新民中心村42#43#44#楼 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 工程施工技术资料收集不及时、整理混乱，施工试验资料存在造假现象，伪造试验报告 |
| 10 | 宁夏华圣建筑安装工程公司 | 吴忠市新民中心村6#7#楼 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 工程施工技术资料收集不及时、整理混乱，施工试验资料存在造假现象，伪造试验报告 |
| 11 | 江苏天宇建设集团有限公司 | 固原经济开发区服装城项目 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 项目经理不在岗，项目班子组成与招投标不符，部分管理人员非本公司人员 |
| 12 | 咸阳建筑安装工程总公司 | 东城花园4#、8#、11#-14# | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 项目经理不在岗， |
| 13 | 福建八建建筑工程有限公司 | 武警支队迁建工程办公楼、卫生队、招待所 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 项目经理不在岗，项目班子组成与招投标不符，项目管理人员混乱，部分管理人员非本公司人员 |
| 14 | 江苏省中建建设集团股份有限公司 | 华祺国际饭店 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 项目经理不在岗 |
| 15 | 宁夏建工集团 | 派胜•世贸城34-44，S-9B、C | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 项目经理不在岗， |
| 16 | 华宸建设集团股份有限公司 | 中国人行固原支行新建发行库及营业办公用房 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 项目经理不在岗，项目班子组成与招投标不符，项目管理人员混乱，部分管理人员非本公司人员 |
| 17 | 宁夏华信伟业开发有限公司 | 官桥幸福立方7#、10#、16#、17#、18#、19#、20#、21#住宅楼工程 | 其他可能影响施工质量的违法违规行为 |  | 未办理质量监督手续及施工许可证擅自开工建设 |
| 18 | 中卫市宏伟建筑安装工程有限公司 | 龙湖生态移民工程 | 质保体系不健全，未按照规定对建筑材料进行检验或检验不合格 |  | 砼、砂浆配料计量不准确，现场无计量工具，责任落实不到位 |
| 19 | 宁夏建昌建筑实业有限公司 | 应理新社区8#住宅楼工程 | 质量体系不健全，责任落实不到位 |  | 基础底板钢筋主筋焊接不同心，螺纹钢调直后被破坏勒高 |
| 20 | 陕西省第四建筑工程公司中卫分公司 | 御景华城28#、32#住宅楼工程 | 质保体系不健全，责任落实不到位 |  | 节能原材料进场未复检 |
| 21 | 宁夏奥康建筑公司 | 众一山水城10#、11#住宅楼工程 | 质保体系不健全，责任落实不到位 |  | 现浇板砼成型不足24小时，随意上人且集中堆载。终凝前未进行二次抹压，表面有干缩裂纹，线管集中埋设，未采取板防裂措施。砼多处存在主筋外露、孔洞、缺棱掉角等严重质量缺陷，施工单位擅自修补。 |
| 22 | 中卫市华晨建筑安装工程有限公司 | 物华林居10#、11#住宅楼及19#商网工程 | 质保体系不健全，责任落实不到位 |  | 进场螺纹12、14、16型号的钢筋不合格，擅自使用 |
| 23 | 银川晨阳工程有限公司 | 西夏区艺校农场36# | 未按施工技术标准施工 | 5 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 24 | 宁夏盛泰龙建筑工程公司 | 青铜峡市大坝镇中庄金岸湖畔住宅楼 | 违反建设工程质量管理条例 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 25 | 吴忠市德恒建筑工程公司 | 青铜峡市2012年保障性住房工程 | 质保体系不健全、工程质量粗糙，违反建设工程质量管理条例 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 26 | 吴忠市德恒建筑工程公司 | 青铜峡市2012年保障性住房工程3#4#楼 | 质保体系不健全、工程质量粗糙，违反建设工程质量管理条例 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 27 | 吴忠市古城建筑工程公司 | 青铜峡市2012年保障性住房16#17#楼 | 质保体系不健全、工程质量粗糙，违反建设工程质量管理条例 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 28 | 宁夏鑫田建筑工程公司 | 青铜峡市2012年保障性住房38#23#楼 | 进场材料未复试进行施工 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 29 | 宁夏鑫田建筑工程公司 | 青铜峡市2012年保障性住房工程 | 施工中无混凝土配合比设计单进行施工，材料未复试进行施工 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 30 | 宁夏东杰建筑工程公司 | 青铜峡市2012年保障性住房12#楼 | 施工中无混凝土配合比设计单进行施工，材料未复试进行施工 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 监理单位不良行为和行政处罚 |
| 1 | 宁夏房安建设监理有限公司 | 惠农区河滨街棚户区改造项目二区工程 | 未按法律、法规以及有关技术标准对施工质量进行监理 |  | 监理单位项目部监理规划、监理细则，针对性不强；混凝土施工监理旁站记录、验收记录填写不完整；材料进场报验、复检制度不落实，材料未检先用 |
| 2 | 永宁县金程建设监理有限公司 | 永宁县杨和农民新村保障性住房小区37#楼 | 未按法律、法规以及有关技术标准对施工质量进行监理 |  | 监理单位项目部监理规划、监理细则，针对性不强；混凝土施工监理旁站记录、验收记录填写不完整；材料进场报验、复检制度不落实，材料未检先用 |
| 3 | 吴忠平安建设监理公司 | 贺兰和平小区2#楼 | 未按法律、法规以及有关技术标准对施工质量进行监理 |  | 监理单位质量安全保证体系严重不健全，现场管理混乱，监理人员频繁调换，监理人员对图纸和现场质量情况不熟悉，现场存在诸多质量缺陷和安全隐患，没有履行监理职责 |
| 4 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 银川市丰盈保障性住房14#住宅楼 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 总监未经常到岗履职；监理对原材料进场把关不严；见证取样工作存在代签字现象。 |
| 5 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 馨地苑小区2#楼 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 总监不到岗，人员注册不在本单位；现场检查未提供监理规划见证取样计划，监理资料混乱,缺项较多。 |
| 6 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 宁安宜居一期9#楼 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 未编制监理规划及监理实施细则 |
| 7 | 宁夏杰林工程咨询有限公司 | 兴庆华府13#楼 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 超越本单位资质等级许可的范围承担监理业务 |
| 8 | 山东省交通工程监理咨询公司 | 吴忠市李园2#3#4#5#公共租赁房 | 监理工程师和总监理工程师未按规定签字； 监理工程师未按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理 |  | 施工技术资料未签认； 监理工程师不在施工现场 |
| 9 | 吴忠市平安监理公司 | 吴忠市新民中心村6#7#42#43#楼 | 未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理 |  | 履职不到位，对施工单位报审的技术资料审核不认真 |
| 10 | 宁夏正源监理有限公司 | 西港固原酒店 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 项目总监理工程师长期不在岗 |
| 11 | 宁夏恒安建设监理咨询有限公司 | 六盘山热电厂住宅楼工程 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 项目总监理工程师长期不在岗 |
| 12 | 宁夏华磊监理公司 | 中卫市龙湖生态移民工程 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 总监理工程师长期不在现场，质量保证体系不健全，未按照法律法规以及技术标准实施监理 |
| 13 | 宁夏城乡工程监理咨询有限公司 | 众一山水城10#、11#住宅楼工程 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 未按照法律法规以及有关技术标准实施监理，现场监管不严，致使工程出现质量缺陷 |
| 14 | 苏州苏绿园林绿化监理工程公司 | 物华林居10#、11#住宅楼及19#商网工程 | 其他可能影响监理质量的违法违规行为 |  | 总监理工程师长期不在岗，未按法律法规及有关技术标准实施监理，质保体系不健全，对进场材料把关不严 |
| 15 | 宁夏慧源监理有限公司 | 西夏区艺校农场36# | 监理未按有关技术标准对工程进行监理 | 3 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 16 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 盐池县教育项目 | 监理不到位 | 1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 17 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 同心县消防站建设工程 | 监理人员混乱，人员不到位 | 0.5 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 18 | 天水鼎立监理公司 | 青铜人家新农村建设工程 | 违反监理规范 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 19 | 宁夏居安监理公司 | 中航郑飞塞外香科研办公楼 | 违反监理规范 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 20 | 宁夏杰林监理公司 | 青铜峡市2012年保障性住房工程 | 监理工作不履职，违反工程监理规范 | 0.1 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |
| 检测机构不良行为及行政处罚 |
| 1 | 宁夏利伟建设工程质量检测有限公司 | 路虎汽车4S店培训中心、新思路红河谷一期别墅景观I标段、金宇•明庭17#楼、中海莲花园二区35#住宅楼 | 混凝土试块抗压强度、钢筋焊接，篡改实验原始 | 3.9 | 严重不符合要求，记载不良行为记录 |